Инв. № 920 н/с

Экз. __

Ленинградская область

Гатчинский муниципальный район

Генеральный план

муниципального образования

ВЕРЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

положения о территориальном планировании

Том 1

Генеральный  директор института	Ю.А.Перелыгин

Руководитель проекта	И. В. Лагунов

Санкт-Петербург- Малое Верево
2012

# Оглавление

Оглавление	2

Раздел 1 Введение	3

Раздел 2 Цели и задачи территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение»	4

Глава 1 Цели территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение»	4

Глава 2 Задачи территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение»	5

2.2.1 В области жилищного строительства	5

2.2.2 В области комплексной системы обслуживания населения	6

2.2.3 В области планировочной организации и зонирования территории	6

2.2.4 В области развития транспортной инфраструктуры	6

2.2.5 В области развития систем инженерного обеспечения	7

2.2.6 В области развития производственного комплекса	8

2.2.7 В области охраны окружающей среды и защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций	8

2.2.8 В области инженерной подготовки территории	8

2.2.9 В области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	8

Раздел 3 Учет интересов Российской Федерации в генеральном плане Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	9

Раздел 4 Учет интересов Ленинградской области в генеральном плане Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	11

Раздел 5 Учет интересов Гатчинского муниципального района в генеральном плане Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	12

Раздел 6 Мероприятия по территориальному планированию	13

Глава 1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	13

Глава 2 Мероприятия по размещению  нового жилищного строительства	15

Глава 3 Мероприятия по развитию системы социального и культурно-бытового обслуживания	15

Глава 4 Мероприятия по экономическому развитию	16

Глава 5 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	17

Глава 6 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	18

6.6.1 Электроснабжение	18

6.6.2 Теплоснабжение	18

6.6.3 Газоснабжение	18

6.6.4 Водоснабжение	19

6.6.5 Водоотведение	19

6.6.6 Связь	20

Глава 7 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование	20

Глава 8 Мероприятия по защите территории и населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	23

Раздел 7 Мероприятия по охране объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Веревское сельское поселение»	25

Раздел 8 Основные технико-экономические показатели	26

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Веревское сельское поселение» разработан ООО «Институт «Ленгипрогор» по заказу администрации муниципального образования «Веревское сельское поселение» в соответствии с договором № 5-09, заключенным 07.09.2009 года.

Основанием для проектирования является Муниципальный контракт № 5-09 от 07 сентября 2009г. главы администрации муниципального образования «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области «О подготовке проекта генерального плана МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Применительно к территории сельского поселения и тематике выполняемой работы целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспечения устойчивого развития Веревского сельского поселения обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- первая очередь строительства – 2020 г.

- расчетный срок генерального плана – 2030 г.

# Цели и задачи территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение»

## Цели территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение»

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Веревское сельское поселение» является документом территориального планирования, который разработан в качестве градостроительного документа нового поколения, основными целями которого являются:

- устойчивое повышение качества пространственной среды жизнедеятельности как населения сельского поселения, так и его гостей;

- снижение негативного воздействия на внешнюю среду, улучшение эколого-санитарного состояния территорий;

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития территории, а соответственно, формирование инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов, при осуществлении градостроительной деятельности;

- сокращение потребности в жилых территориях с выделением территориальных ресурсов для освоения;

- повышение эффективности использования территорий в целом;

- согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Веревское сельское поселение» и Ленинградской области;

- Взаимоувязка и согласование федеральных, региональных и муниципальных интересов;

- обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их объединений;

- определение градостроительной стратегии муниципального образования «Веревского сельского поселения».

## Задачи территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение»

- Конкретные задачи территориального планирования следуют из определения его назначения (Градостроительный Кодекс Российской Федерации, части 1 статьи 9): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- Решение задач территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение» Ленинградской области связано с выполнением возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

- В генеральном плане муниципального образования «Веревское сельское поселение» Ленинградской области отражаются территориально закрепленные намерения исполнительной власти по реализации своих полномочий. Именно в отношении объектов и территорий, которые были определены и нанесены на карты-схемы в процессе разработки генерального плана муниципального образования «Веревское сельское поселение», в последующем администрация поселения будет утверждать обязательства своего бюджета по реализации её мероприятий.

- К основным задачам территориального планирования муниципального образования «Веревское сельское поселение» Ленинградской области относятся:

пространственное развитие (создание условий для развития производства, сельского хозяйства и сервисных услуг – бизнес-инфраструктуры), развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

развитие сети объектов капитального строительства (социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры);

улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

организация и осуществление мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организационно-правовое обеспечение реализации генерального плана муниципального образования «Веревское сельское поселение» Ленинградской области.

Задачи территориального планирования:

### В области жилищного строительства

- Определение оптимальной структуры и объемов нового жилищного строительства на конец расчетного срока (с выделением I очереди строительства);

- Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей, с доведением средней жилищной обеспеченности:

    - на срок первой очереди – до 40,0 кв.м. общей площади на человека;

    - на расчетный срок до 47,6 кв.м. общей площади на человека

### В области комплексной системы обслуживания населения

- Анализ современного уровня обеспеченности культурно-бытовыми учреждениями;

- Расчет нормативной потребности и размещение требуемых на расчетный срок новых объектов культурно-бытового обслуживания.

### В области планировочной организации и зонирования территории

- Дальнейшее развитие пространственно-планировочного каркаса сельского поселения и подготовка обоснованных решений по очередности и направленности реконструктивных преобразований, учитывающих как современное физическое и моральное состояние инженерной инфраструктуры и объектов недвижимости, так и установку на планомерную оптимизацию взаимного размещения зон различного функционального назначения;

- Повышение эффективности использования и качества среды территории путем реконструкции территорий и освоения новых территорий.

- Установление четкого функционального зонирования территории с выделением и более комплексным размещением промышленно-складских зон, селитебных зон, общественных зон, зон отдыха;

- Взаимоувязка всех населенных пунктов между собой, обеспечение возможности рационально организовать движение внутреннего и внешнего транспорта;

- Санитарно-оздоровительные мероприятия: ликвидация жилой застройки в промышленно-складских зонах, создание озелененных санитарно-защитных зон от промышленных объектов, автодорог; увеличение количества зеленых насаждений общего пользования, проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории;

- Выделение территории для развития промышленности, с предложениями по реконструкции существующих территорий с возможным изменением их функционального назначения и освоением новых участков;

- Решение всех видов инженерного обеспечения сельского поселения с учетом общей градостроительной концепции генерального плана, снижение вредных выбросов в атмосферу предприятиями и транспортными средствами, улучшение экологической ситуации в целом, благоустройство и инженерное оборудование территории

### В области развития транспортной инфраструктуры

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети поселения;

- обеспечение всех населенных пунктов поселения автодорожными подъездами с твердым покрытием дорожного полотна для устойчивой связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- развитие улично-дорожной сети во вновь застраиваемых территориях населенных пунктов поселения;

- обеспечение транспортной доступности населенных пунктов, садоводств, рекреационных зон  на территории поселения путем развития сети общественного пассажирского транспорта;

- развитие и размещение объектов обслуживания автотранспорта, мест для  временного и постоянного хранения автотранспорта в соответствии с перспективными потребностями и уровнем автомобилизации

### В области развития систем инженерного обеспечения

Водоснабжение:

- 100% охват централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением;

- Повышение безопасности процесса обработки воды;

- Подача воды в оптимальных объемах;

- Охрана источников питьевого водоснабжения;

- Развитие системы водоснабжения;

Канализация:

- Прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- Развитие системы канализации в районах нового строительства и реконструкция существующей системы сетей и сооружений канализации,

- Повышение надежности работы систем водоотведения;

Электроснабжение:

- Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих и намечаемых потребителей;

- широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии;

Теплоснабжение:

- Обеспечение теплоснабжением новой капитальной застройки;

- Решение проблемы износа и аварийности сети;

- Сокращение тепловых потерь и экономия тепловой энергии потребителей;

- использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной застройки;

Газоснабжение:

- Развитие сложившейся системы газоснабжения с учетом «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области»;

- полная газификация территории Веревского сельского поселения;

Связь:

- Обеспечение поселения современными видами телекоммуникационных услуг;

### В области развития производственного комплекса

- Учесть интересы Ленинградской области для размещения индустриально-складского комплекса «Дони-Верево».

### В области охраны окружающей среды и защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций

- Совершенствование планировочных, организационных и технических мероприятий по охране воздушного и водного бассейнов, почв и очистке территории;

### В области инженерной подготовки территории

- Разработка мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-строительной защите для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов.

### В области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и последствий от них;

- снижение на потенциально опасных объектах количества опасного вещества и переход на безопасные технологии;

- своевременное информирование населения округа и предприятий о прохождении природных чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение пожарной безопасности населения городского округа.

### В области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Обеспечение условий для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в границах муниципального района;

- Создание условий для сохранения историко-культурного потенциала при экономическом и хозяйственном развитии территории и вовлечение объектов культурного наследия в сферу культурного туризма и в другие направления экономической деятельности.

# Учет интересов Российской Федерации в генеральном плане Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Развитие и размещение объектов капитального строительства Российской Федерации в сфере транспорта:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г.) :

- строительство участка автомобильной дороги федерального значения М-20 Санкт-Петербург – Псков от Дони до Б. Колпан с обходом населенных пунктов Дони, Зайцево, Верево, Гатчина;

- устройство инженерных сооружений на пересечениях автомобильных дорог федерального значения с реками, железными и автомобильными дорогами в соответствии с таблицей 3-1.

Таблица 3-1 Перечень проектных инженерных сооружений на автомобильных дорогах федерального значения в пределах территории Веревского сельского поселения

| № п/п | Инженерное сооружение | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | двухуровневая транспортная развязка | на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Псков в районе дер. Дони и дер. Зайцево |
|  | путепровод через железную дорогу | на пересечении проектируемого участка дороги Санкт-Петербург – Псков с железной дорогой Санкт-Петербург – Псков |
|  | путепровод | на пересечении проектируемого участка дороги Санкт-Петербург – Псков с автомобильной дорогой ст. Верево–дер. Коммолово–дер. Бугры–дер. Романовка |
|  | путепровод | на пересечении проектируемого участка дороги Санкт-Петербург – Псков с автомобильной дорогой подъезд к дер. Романовка |
|  | двухуровневая транспортная развязка | на пересечении проектируемого участка дороги Санкт-Петербург – Псков с автомобильной дорогой Красное Село – Гатчина – Павловск |
|  | мост | на проектируемой автомобильной дороге Санкт-Петербург – Псков через р. Ижора |

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г.):

- резервирование территории для строительства автомобильной дороги федерального значения (КАД-2);

- устройство инженерных сооружений на пересечениях автомобильных дорог федерального значения с железными и автомобильными дорогами в соответствии с таблицей 3-2.

Таблица 3-2 Перечень проектных инженерных сооружений на автомобильных дорогах федерального значения в пределах территории Веревского сельского поселения

| № п/п | Инженерное сооружение | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | двухуровневая транспортная развязка | на пересечении проектируемых дорог Санкт-Петербург – Псков и КАД-2 |
|  | путепровод | на пересечении проектируемой дороги КАД-2 и дороги, соединяющей дер. Малое Верево и дер. Пегелево |
|  | путепровод | на проектируемой автомобильной дороге Кронштадт – Павлово (КАД-2) через железную дорогу Санкт-Петербург – Псков |
|  | двухуровневая транспортная развязка | на пересечении проектируемой автомобильной дороги Кронштадт – Павлово (КАД-2) с автомобильной дорогой Красное Село – Гатчина – Павловск |

Развитие и размещение объектов капитального строительства Российской Федерации в сфере промышленного комплекса:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г.):

- Размещение производственной зоны федерального значения ПИЯФ РАН, (площадка на территории Веревского сельского поселения);

# Учет интересов Ленинградской области в генеральном плане Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Развитие и размещение объектов капитального строительства Ленинградской области в сфере транспорта:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г.):

- интенсификации движения пригородных электропоездов на направлении Санкт-Петербург – Гатчина Балтийская до 23-24 пар поездов в сутки или на 15-20 %, в особенности в выходные и праздничные дни;

- перевод существующего участка автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков от Дони до Гатчины из автомобильной дороги федерального значения в автомобильную дорогу регионального значения;

- устройство велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог Санкт-Петербург – Псков, Красное Село – Гатчина – Павловск на участке Красное Село – Гатчина – Романовка, Верево – Коммолово – Бугры – Романовка на участке Романовка – Бугры и далее до границы с г. Санкт-Петербургом.

Развитие и размещение объектов капитального строительства Ленинградской области в сфере промышленного комплекса:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г.):

- Размещение индустриально-складского комплекса «Дони-Верево», площадь 370 га;

# Учет интересов Гатчинского муниципального района в генеральном плане Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Развитие и размещение объектов капитального строительства Гатчинского муниципального района в сфере транспорта:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г.):

- устройство путепровода  на автомобильной дороге подъезд к дер. Романовка через железную дорогу Санкт-Петербург – Псков;

- реконструкция автомобильной дороги Верево – Коммолово – Бугры – Романовка;

- реконструкция автомобильной дороги Верево – ж/д ст. Пудость;

- реконструкция подъезда к дер. Романовка.

Развитие и размещение объектов капитального строительства Гатчинского муниципального района в сфере здравоохранения:

- строительство станции скорой помощи в дер. Малое Верево на 1 автомобиль скорой помощи;

- реконструкция существующей (или строительство новой на месте существующей) амбулатории с доведением мощности до 132 посещений в смену;

Развитие и размещение объектов капитального строительства Гатчинского муниципального района в сфере образования:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г)

- строительство детского сада мощностью 220 мест;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г)

- строительство детских садов вместимостью 40 каждый в дер. Вайялово, дер. Малое Верево, дер. Горки;

- реконструкция здания школы в дер. Малое Верево (увеличение на 200 мест);

Развитие и размещение объектов капитального строительства Гатчинского муниципального района в сфере культуры:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г)

- Строительство в дер. Малое Верево многофункционального культурного комплекса, объединяющего в себе клуб, библиотеку (на 410 мест в дер. Малое Верево);

- Строительство церкви в дер. Малое Верево;

# Мероприятия по территориальному планированию

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Деревня Малое Верево.

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- перепланировка площадки канализационных очистных сооружений, с расширением границы деревни на север и возможностью расширения сооружений очистных (в связи с ростом населения и увеличением нагрузки на инженерные сети). Также перепланировка участка с отодвиганием границы на север от жилой застройки;

- реорганизация улично-дорожной сети, реконструкция местного проезда между Киевским шоссе и улицей Кутешева до статуса главной улицы;

- формирование единого линейного общественно-делового центра вдоль Киевского шоссе, включающего в себя (с севера на юг) озелененные территории общего пользования, музыкальную школу, общественно-деловую застройку (преимущественно магазины), общественная парковка, физкультурно-оздоровительный комплекс (с пристроенной администрацией), озелененные территории общего пользования на основе существующих садов, храмовый комплекс;

- завершение формирования жилого многоэтажного квартала в районе квартала существующей жилой 5-ти этажной застройки со спортивной площадкой во внутриквартальном пространстве. Вынос и выкуп участков индивидуального строительства со стороны юго-восточной границы населенного пункт;.

- сохранение озеленения вдоль Киевского шоссе, и сохранение озелененных санитарно-защитных разрывов между жилой и промышленно-инженерно-коммунальной застройкой.

- реконструкция внутриквартального пространства под сквер напротив строящегося спортивного комплекса;

- строительство квартала жилой среднеэтажной застройки  на свободной территории с правой стороны Киевского шоссе, со стороны ж/д станции Старое Мозино, с реконструкцией улично-дорожной сети, строительством школы, детского сада;

- реорганизация территории возле промышленной зоны, на сегодняшний день занятые временными постройками под строительство спортивного зала и устройства спортивной площадки;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- Расширение границы населенного пункта на юго-восток (до линий электропередач) с выделением  территории под индивидуальное жилое строительство;

- Размещение зоны многоэтажной жилой застройки с выделением зоны под клуб и общественно-деловую застройку на месте овощной базы;

- На месте огородов в северо-восточной зоне за промышленной зоной размещение квартала индивидуальной жилой застройки. Здесь возможно выделение территорий для людей, являющихся собственниками домов попавших в санитарно-защитную зону от промышленных предприятий и канализационных очистных сооружений;

За расчетный срок:

- вынос индивидуального жилого строительства из санитарно-защитной зоны от канализационных очистных сооружений;

- выделение территории на юго-западе для перспективного развития населенного пункта;

Деревня Большое Верево

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г)

- к границам населенного пункта прирезаются территории с юго-востока между большим и Малым Верево (границы города совпадают с границами выделенных участков, стоящих на кадастровом учете);

- На расчетный срок резервируются территории на северо-западе на паевых землях под индивидуальную жилую застройку. С выделением коридора под проектируемую линию электропередач 330 кВ.

- Выделение резервных территорий на северо-западе для перспективного развития населенного пункта.

Вайялово

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- На месте бывших военных объектов, планируется строительство среднеэтажного блокированного жилья со встроенными объектами социального обслуживания (объект спорта, дошкольного образования). С выделением площадки под строительство котельной;

- Вдоль дороги на город Красное Село проходящей по территории населенного пункта планируется зона общественно-деловой застройки административного и бытового назначения;

- Также предполагается развития индивидуального жилого строительства на свободных территориях в существующих границах населенного пункта;

Романовка - Горки

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- отводится участок для индивидуальной жилой застройки  Га, территория будет оборудована всеми инженерными коммуникациями и объектами бытового обслуживания;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- присоединяется участок с северо-запада также под индивидуально-жилую застройку. Здесь генеральным планом резервируется территория под объекты  инженерной инфраструктуры и детский сад рассчитанный на население восточной части Веревского сельского поселения.

- резервирование территории в населенном пункте Романовка на расчетный срок под индивидуально-жилое строительство с северной стороны населенного пункта на месте бывшей фермы.

- Территории между двумя населенными пунктами отводятся под рекреационные нужды.

## Мероприятия по размещению  нового жилищного строительства

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

Объем нового жилищного строительства в течение периода первой очереди составит 112,6 тыс. м² общей площади.

Убыль ветхого жилищного фонда в течение периода первой очереди определена в размере 500. м2 общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность вырастет до 38,4 м2/чел.

Общий объем жилого фонда составит  263,6 тыс. м².

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 194,3 тыс. м2 общей площади, в том числе:

Убыль существующего ветхого жилищного фонда в течении расчетного срока - 300 м2 общей площади.

Все новое жилищное строительство размещается в на свободных от застройки территориях, см. главу 1 , Раздел 6.

Средняя жилищная обеспеченность составит 47,6 м2/чел.

## Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- Строительство на первую очередь физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево;

- Обустройство спортивных залов в дер. Малое и Большое Верево;

- Обустройство на первую очередь 3 плоскостных объектов в дер. Малое Верево и Большое Верево;

Обновление библиотечного книжного фонда

## Мероприятия по экономическому развитию

### Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников

- Содействие при создании объектов капитального строительства в сфере сервиса, услуг и торговли на территориях, прилегающим к крупным автомагистралям:

  - Объектов сервиса и торговли:

первая очередь:

    - Автозаправочного комплекса в районе дер. Дони, на 31км+640м автодороги «СПб-Псков» (площадь участка 1,7 га; 17 рабочих мест).

    - Автоматической автомобильной мойки вблизи дер. Большое Верево (площадь участка 0,5 га; 6 рабочих мест).

    - Центра обеспечения безопасности дорожного движения  - 35 км автодороги «СПб-Псков», вблизи АЗС «НЕСТЕ», слева (площадь участка 2,5 га; 25 рабочих мест).

    - Торгово-выставочного павильона спецтехники - вдоль автодороги «СПб-Псков» юго-западнее пересечения с автодорогой на дер. Большое Верево Верево (площадь участка 1 га; 23 рабочих места).

  - Объектов общественного питания:

первая очередь:

    - Ресторана быстрого обслуживания вблизи дер. Малое Верево (площадь участка 0,5 га; 29 рабочих мест).

- Содействие при создании и проведении реконструкции объектов капитального строительства сельскохозяйственной сферы:

  - Объектов овощеводства:

первая очередь

    - Реконструкция существующего овощехранилища в дер. Малое Верево на первую очередь.

    - Цеха по переработке овощей на месте животноводческой фермы дер. Бугры на первую очередь;

расчетный срок

    - Организация тепличного хозяйства на месте животноводческой фермы дер. Бугры.

  - Объектов животноводства:

первая очередь

    - Реконструкция животноводческого комплекса, расположенного западне дер. Большое Верево.

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- строительство подъезда к остановочному пункту Старое Мозино;

- строительство улиц местного значения в районах формируемой жилой застройки в дер. Малое Верево, дер. Большое Верево, дер. Кирково, дер. Вайялово, дер. Вайя, дер. Горки;

- реконструкция существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Веревского сельского поселения, включающей устройство твердого покрытия и расширение дорожного полотна;

- формирование железнодорожного пересадочного узла на базе остановочного пункта Старое Мозино, включающего павильон для обслуживания пассажиров, площадки-стоянки для легкового транспорта и автобусов, предприятия торговли и общественного питания, туалеты;

- организация подвозных автобусных маршрутов к пересадочному узлу Старое Мозино:

- Малое Верево (пересадочный узел Старое Мозино) – Пегелево – Кирлово;

- Малое Верево (пересадочный узел Старое Мозино)– Вайялово;

- Малое Верево (пересадочный узел Старое Мозино) – Романовка – Горки;

- Малое Верево (пересадочный узел Старое Мозино) – Романовка – Бугры – Коммолово.

- строительство новых благоустроенных остановочных пунктов и павильонов ожидания на пути следования общественного пассажирского транспорта;

- устройство автотранспортного предприятия у пересадочного узла Старое Мозино;

- резервирование территории для организации гаражей для постоянного хранения автотранспорта в дер. Малое Верево площадью 5080 м2 вблизи коммунально-складской зоны, в дер. Вайялово – 1560 м2;

- устройство открытых автостоянок у рекреационных зон;

- устройство автозаправочной станции, совмещенной со станцией технического обслуживания, на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Псков вблизи дер. Дони;

- устройство автозаправочной станции, совмещенной со станцией технического обслуживания, на автомобильной дороге Красное Село – Гатчина – Павловск.

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- реконструкция существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Веревского сельского поселения, включающей устройство твердого покрытия и расширение дорожного полотна;

- строительство улиц местного значения в районах формируемой жилой застройки в дер. Малое Верево, дер. Большое Верево, дер. Коммолово, дер. Горки, дер. Романовка;

- резервирование территории для организации гаражей для постоянного хранения автотранспорта в дер. Малое Верево площадью 9880 м2 вблизи коммунально-складской зоны, в дер. Вайялово – 260 м2;

- устройство открытых автостоянок в общественно-деловой зоне, производственной зоне для временного хранения автотранспорта в дер. Малое Верево, дер. Большое Верево, дер. Горки, дер. Коммолово;

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### Электроснабжение

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- строительство трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ в дер. Малое Верево, дер. Вайялово, дер. Вайя, дер. Горки.,

- строительство распределительных сетей на вновь застраиваемых территориях;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- строительство трансформаторной подстанции – в дер. Романовка;

### Теплоснабжение

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- строительство котельной установленной мощностью 2 Гкал/час на территории дер. Вайялово;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- Реконструкция котельной в дер. Малое Верево и установка дополнительного оборудования для обеспечения нагрузки в 17 Гкал/час;

### Газоснабжение

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- Строительство газопровода от дер. Малое Верево вдоль дороги на Санкт – Петербург с попутной газификацией дер. Большое Верево, дер. Комолово, дер. Зайцево;

- Строительство газопровода от дер. Большое Верево до дер. Горки  с попутной газификацией дер. Романовка;

- Строительство газораспределительных пунктов в следующих населенных пунктах: дер. Вайялово, дер. Малое Верево, дер. Большое Верево, дер. Горки,

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- Строительство газораспределительных пунктов в следующих населенных пунктах: дер. Коммолово, дер. Зайцево;

### Водоснабжение

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- Инвентаризация потребителей: жителей поселения и государственных организаций и предприятий.

- Планомерное обеспечение жителей поселения приборами учета подаваемой воды;

- Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов;

- Развитие централизованной системы водоснабжения, реконструкция водопроводных сетей в дер. Малое Верево;

- Проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения, строительство водопроводной сети в населенных пунктах: дер. Большое Верево, дер. Романовка, дер. Горки;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- Разработка программы «Развитие системы водоснабжения малых населенных пунктов Веревского сельского поселения», с вариантом создания сети скважин группового использования;

- создание сети скважин группового использования;

- подключение жилых домов к локальным системам подачи воды;

### Водоотведение

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- Разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для дер. Малое Верево, дер. Большое Верево, дер. Романовка и дер. Горки.

- обеспечение жителей поселения приборами учета сточных вод;

- строительство новых самотечных и напорных коллекторов в крупных и средних населенных пунктах поселения с использованием современных материалов и технологий:

  - Развитие централизованной системы водоотведения в дер. Малое Верево.

  - Проектирование и строительство централизованной системы водоотведения в дер. Большое Верево,

  - Проектирование и строительство централизованной системы водоотведения в дер. Романовка и дер. Горки.

- Реконструкция очистных сооружений в дер. Малое Верево;

- Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором.

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- Строительство очистных сооружений канализации малой мощности (контейнерного типа) в населенных пунктах не оборудованных системами водоотведения;

### Связь

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- Установка ТА (телефон автомат) в населенных пунктах дер. Малое Верево, дер. Большое Верево, дер. Вайялово;

- прокладка кабелей типа ТППэпЗ  от АТС до проектируемых строительных объектов;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- Установка ТА (телефон автомат) в остальных населенных пунктах;

## Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

В целях улучшения состоянию воздушного бассейна проектом предлагается ряд следующих мероприятий:

Мероприятия по организации СЗЗ:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- для всех промышленных объектов разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации на основании расчетов предполагаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия.

- озеленение санитарно-защитных зон:

  - Для предприятий 4-5 класса – не менее 60 % площади;

  - Для предприятий 2-3 класса – не менее 50 % площади.

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- для промышленных узлов согласно требованиям СанПиН разработка единой санитарно-защитной зоны, рассчитанной на основе суммарного воздействия предприятий.

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами (предполагаемый породный состав: хвойные и лиственные породы с густой и плотной кроной, например, ель, липа, клен, береза, тополь, сирень и др.);

- улучшение качества дорожного покрытия;

- улучшение качества регулирования дорожного движения;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г:

- улучшение технического состояния парка ведомственных автотранспортных средств ;

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу путем внедрения экологически безопасных технологий;

- Перевод основных котельных на газ, работающих на твердом и жидком топливе

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных;

- Совершенствование технического оборудования предприятий и оснащение всех источников выбросов пылегазоочистными установками;

- Установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах промышленных объектов;

Планировочные мероприятия:

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- соблюдение размеров и регламентов санитарно-защитных зон, согласно требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- запрещение строительства новой жилой застройки в СЗЗ;

- соблюдение санитарных разрывов от магистралей;

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов:

Расчетный срок (2010-2030):

- Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения,

- Соблюдение требований в зонах санитарной охраны источников водоснабжения 1-3 поясов;

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- комплексная реконструкция существующих очистных сооружений системы водоотведения, строительство современных канализационных очистных сооружений с механической,  биологической, химической очисткой.;

- уменьшение объема сброса сточных вод за счет развития и совершенствования систем оборотного и повторного водоснабжения и повторного использования производственных стоков, в первую очередь в ЖКХ;

Мероприятия по санитарной очистке территории:

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- Внедрение селективного сбора отходов

- обеспечение вывоза отходов из частного сектора, вследствие этого исключение несанкционированных свалок мусора;

- отходы производства и твердые бытовые отходы предполагается вывозить на Вырицкий полигон ТБО ООО «Экомониторинг»,  расположенный на территории Вырицы.

- необходимо обеспечить уборку территории с усовершенствованных покрытий в зимнее и летнее время, по планово-регулярной системе в течение всего года.

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

- Выявление и обследование несанкционированных свалок, их удаление и рекультивация

  - несанкционированная свалка вблизи дер. Ижора – площадь 10 м²,

  - несанкционированная свалка на дороге дер. Бугры, дер. Коммолово – площадь 6 м;

- Определение морфологического состава отходов потребления для более подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов.

- организация производственного процесса с целью вовлечения в хозяйственный оборот отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

- Приобретение нового спецавтотранспорта для вывоза твердых бытовых отходов, оборудованного прессами с целью повышения эффективности санитарной очистки, а также уменьшения объема вывозимых на свалки отходов за счет их уплотнения, что позволит уменьшать объем мусора от 4 до 8 раз;

- Организация раздельного сбора мусора населением и предприятиями Веревского сельского поселения;

- На территории сельских населенных пунктов необходимо оборудование специальных площадок и установка мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм для сбора бытовых отходов;

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора  твердых бытовых отходов путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- в районах малоэтажной застройки предусмотрено:

  - организация вывоза мусора по часовому графику;

  - оборудование контейнерных площадок,

Мероприятия по инженерной подготовке территории и защите подземных вод

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

- искусственное повышение планировочных отметок территории; а устройство защитной гидроизоляции и пристенных или пластовых дренажей;

- выполнение работ по строительству водонесущих инженерных сетей;

- возведение дамб обвалования из грунтов и материалов с низкими фильтрационными свойствами;

- организация складирования отходов и готовой продукции производства;

- создание противофильтрационных экранов и завес;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин, аномальных провалов и воронок в водоупорных слоях над водоносными горизонтами;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду, принятие мер по сокращению водоотбора, а также переоценка запасов воды там, где практикой эксплуатации подземных вод не подтвердились утвержденные запасы;

- отказ от размещения водоемких производственных мощностей в рассматриваемом районе;

На первую очередь проектирования (2011-2020 г.г):

1. Организация и очистка поверхностного стока

2. Благоустройство внутрипоселенческих водотоков

На расчетный срок проектирования (2020-2030 г.г):

1. Понижение уровня грунтовых вод;

## Мероприятия по защите территории и населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия на первую очередь проектирования (2010- 2020 г.г.)

Основные мероприятия по защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций:

- создание надежной системы оповещения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

Мероприятия по предупреждению или снижению последствий аварий,

катастроф и других стихийных бедствий на объектах:

- оборудование рабочих и служебных помещений автоматическими средствами контроля и сигнализацией;

- устройство подземных резервуаров для хранения воды, постоянный контроль за качеством питьевой воды;

- контроль за соблюдением правил и порядка складирования, хранения, транспортировки и использования пожароопасных материалов.

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений:

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- создание локальных систем оповещения.

Мероприятия по борьбе с пожарами:

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов к ним:

  - Организация  пожарной водозаборной площадки в пос.Большое Верево из  речки Верево.

  - Организация пожарного водоёма в районе асфальтобетонного  завода дер. Ижора.

  - Организация пожарной водозаборной площадки в дер. Ваялово из реки Ижора.

  - Организация пожарной водозаборной площадки в поселке при железнодорожной станции Старое Мозино из реки Ижора.

  - Организация пожарной водозаборной площадки в дер. Вайя из реки Ижора.

- Размещение пожарного депо V-ого типа на 4 автомобиля. Площадь земельного участка, для пожарного депо  – 0.84 га.

- монтаж автоматических установок пожаротушения на пожаровзрывоопасных предприятиях;

# Мероприятия по охране объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Веревское сельское поселение»

К основным мероприятиям, по организации охраны и рационального использования объектов историко-культурного наследия на территории Веревского сельского поселения относятся:

- выявление всех типов ОКН на территории поселения (ландшафтных объектов, объектов археологии, памятников архитектуры, памятников инженерного искусства, архитектурных ансамблей, инженерных ансамблей, ландшафтных ансамблей, памятников градостроительного искусства),

- проведение паспортизации ОКН (для всех объектов ОКН на территории поселения); установление и утверждение границ участков ОКН; внесение объектов ОКН в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

Мероприятия:

- Проведение работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия местного значения;

- Ремонт объектов культурного наследия находящихся в собственности поселений и благоустройство территории вокруг них;

# Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 5016,7 | 5016,7 | 5016,7 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3624,4 | 2683,2 | 2683,2 |
|  | В том числе переведено из земель: |  |  |  |  |
|  | запаса |  |  |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | -"- | 817,3 | 1167,9 | 1167,9 |
|  | В том числе переведено из земель: |  |  |  |  |
|  | сельскохозяйственного назначения |  |  | 346,2 |  |
|  | промышленности |  |  | 4,4 |  |
|  | В том числе по населенным пунктам: |  |  |  |  |
|  | деревня Большое Верево |  | 89,8 | 113,8 | 113,8 |
|  | деревня Бугры |  | 9,3 | 36,1 | 36,1 |
|  | деревня Вайя |  | 50,2 | 71,5 | 71,5 |
|  | деревня Вайялово |  | 54,2 | 54,3 | 54,3 |
|  | деревня Горки |  | 60,3 | 156,2 | 156,2 |
|  | деревня Дони |  | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
|  | деревня Зайцево |  | 32,8 | 36,1 | 36,1 |
|  | деревня Ивановка |  | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | деревня Ижора |  | 21,3 | 21,4 | 21,4 |
|  | деревня Кирлово |  | 15,6 | 25,4 | 25,4 |
|  | деревня Коммолово |  | 37,5 | 37,6 | 37,6 |
|  | деревня Малое Верево |  | 270,0 | 355,4 | 355,4 |
|  | деревня Пегелево |  | 25,3 | 62,9 | 62,9 |
|  | деревня Романовка |  | 83,2 | 124,8 | 124,8 |
|  | поселок при железнодорожной станции Верево |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | посёлок Володарский Водопровод |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | поселок при железнодорожной станции Новое Мозино |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | поселок при железнодорожной станции Старое Мозино |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | посёлок Торфопредприятие |  | 18,5 | 18,6 | 18,6 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, … и земли иного специального назначения | -"- | 395,9 | 883,3 | 883,3 |
|  | В том числе переведено из земель: |  |  |  |  |
|  | сельскохозяйственного назначения |  |  | 491,8 |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | -"- | 0 | 103,2 | 103,2 |
|  | В том числе из земель: |  |  |  |  |
|  | сельскохозяйственного назначения |  |  | 103,2 |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | -"- | 170,8 | 170,8 | 170,8 |
| 1.6 | Земли водного фонда | -"- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.7 | Земли запаса |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2. | Функциональное зонирование (ФЗ) |  |  |  | 5016,8 |
| 2.1 | Жилые зоны |  |  |  | 579 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 107.51 |
|  | Производственные зоны |  |  |  | 331.6 |
|  | Коммунально-складские зоны |  |  |  | 30 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 206.48 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 543,21 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  | 2530 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 446 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 242 |
|  | Зона водных объектов |  |  |  | 1 |
| 2.2.1 | ФЗ деревня Большое Верево, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 113,8 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 55,42 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 0,6 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 1,87 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 37,45 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 7,61 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 10,85 |
| 2.2.2 | ФЗ деревня Бугры, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 36.09 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 29.5 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 1.2 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  | 0,73 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 2.22 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 0.94 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 1.5 |
| 2.2.3 | ФЗ деревня Вайя, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 71,23 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 42,9 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 3,99 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 1,24 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 12,87 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 10,23 |
| 2.2.4 | ФЗ деревня Вайялово, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 54,28 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 21,73 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 1,73 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 1,56 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1,15 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  | 0,08 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 2,75 |
| 2.2.5 | ФЗ посёлок Володарский Водопровод, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 3,12 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 0,73 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 2,32 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 0,07 |
| 2.2.6 | ФЗ посёлок при железнодорожной станции Верево, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 16,6 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 14 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 0,74 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 0,9 |
| 2.2.7 | ФЗ деревня Горки, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 156,17 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 111,88 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 3,7 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 3,5 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  | 4,4 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 29,1 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 2,2 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 1,39 |
| 2.2.8 | ФЗ деревня Дони, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 9,4 |
|  | Производственные зоны |  |  |  | 0,47 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 7,4 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 0,01 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  | 0,66 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 0,86 |
| 2.2.9 | ФЗ деревня Зайцево, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 36.12 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 18.13 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 7,27 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 6,33 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 3,05 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 4,25 |
| 2.2.10 | ФЗ деревня Ижора, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 21.3 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 2,22 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 7.3 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 0,55 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1,65 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 9,58 |
| 2.2.11 | ФЗ деревня Ивановка, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 14.4 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 12.83 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1,57 |
| 2.2.12 | ФЗ деревня Кирлово, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 25,36 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 11.35 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  | 7.98 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 0,47 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 4,20 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 1,36 |
| 2.2.13 | ФЗ деревня Коммолово, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 37,64 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 26.03 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 0,89 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 5,99 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 4,73 |
| 2.2.14 | ФЗ деревня Малое Верево, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 355.4 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 166.8 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 38.7 |
|  | Производственные зоны |  |  |  | 13,8 |
|  | Коммунально-складские зоны |  |  |  | 24,2 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 12.52 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 51,18 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 30,6 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | 17,6 |
| 2.2.15 | ФЗ деревня Пегелево, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 62,8 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 35.2 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 2.8 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  | 5.82 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 2,1 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 11,49 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 5,39 |
| 2.2.16 | ФЗ деревня Романовка, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 124,7 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 67,7 |
|  | Общественно-деловой застройки и объектов социально-бытового обслуживания |  |  |  | 0,21 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  | 0,3 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 17,54 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 38,95 |
| 2.2.17 | ФЗ посёлок Торфопредприятие, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 19,54 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 6,57 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  | 2,37 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 10,6 |
| 2.2.18 | ФЗ посёлок при железнодорожной станции Новое Мозино, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 0,923 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 0,923 |
| 2.2.19 | ФЗ посёлок при железнодорожной станции Старое Мозино, общая площадь, в том числе: |  |  |  | 5,4 |
|  | Жилые зоны |  |  |  | 0,23 |
|  | Производственные зоны |  |  |  | 4,2 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | 1 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность постоянного населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 5,7 | 9,1 | 11,9 |
|  | Оценочная численность сезонного населения |  | 1,4 | 2,28 | 2,98 |
|  | Общая численность населения |  | 7,1 | 11,4 | 14,91 |
| 3.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс.чел./% | 0,8/13 | 1,5/16 | 2,0/17 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 3,6/65 | 5,6/62 | 7,4/62 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 1,2/22 | 2,0/22 | 2,5/21 |
| 3.3 | Естественное движение населения | на 1000 жителей | -3,5 | -0,2 | +0,2 |
| 3.4 | Механический прирост | -"- | +5 | +598 | +307 |
| 3.5 | Маятниковая миграция | тыс. чел. | 3,3 | 3,1 | 4,1 |
|  | на работу | -"- | 3,1 | 2,8 | 3,7 |
|  | на учебу | -"- | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир | 153,7 | 455,0 | 712,7,0 |
| 4.2 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 0,7 | 0,3 | 0 |
| 4.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | 0,7 | 6,8 | 7,0 |
| 4.4 | Среднегодовой объем строительства, м2 | тыс. м² | 1,1 | 38,5 | 31,8 |
| 4.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- |  | 112,6 | 194,3 |
| 4.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/чел. | 26,9 | 39,9 | 47,8 |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего/1000 чел. | 122/22 | 342/35 | 542/40 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | 5 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест всего/1000 чел. | 492/86 | 750/91 | 750/91 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - | - |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - | - |
| 5.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - | 10 |
| 5.6 | Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 50 | 50 | 262 |
|  | тоже на 1000 человек | посещений в смену на 1000 человек | 8,8 | 9,8 | 22,0 |
|  | Поликлиник | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | кв.м на 1 тыс.чел. | н/д | 3,6 | 4,7 |
| 5.8 | Клубы | мест | 100 | 1000 | 1000 |
|  |  | кв.м. | 198 | 3535 | 3535 |
|  | Учреждения дополнительного образования | 1 объект на 1 тыс. человек | 1 | 5-6 | 17-20 |
|  | Библиотеки | Тыс. экземпляров | 11 | 41,0 | 39,5 |
| 5.9 | Спортивные залы общего пользования | Тыс. м² общей площади пола | 0,16 | 3,2 | 4,2 |
|  | Плоскостные сооружения | Тыс. м2 | 2,4 | 17,8 | 23,3 |
|  | Бассейн | кв.м. | 0 | 228 | 300 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность железных дорог общего пользования | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 49,87 | 59,84 | 68,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | 13,1 | 21,97 | 30,36 |
|  | - регионального значения | -"- | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  | - местного значения | -"- | 21,97 | 23,07 | 23,07 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км/% | 46,4/93 | 59,84/100 | 68,23/100 |
| 6.4 | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/кв.км | 0,87 | 1,13 | 1,28 |
| 6.5 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 49,16 | 82,46 | 97,86 |
| 6.6 | Протяженность автобусных маршрутов | км | 27,9 | 40,7 | 40,7 |
| 6.7 | Количество мостов | ед. | 7 | 8 | 8 |
| 6.8 | Количество путепроводов | ед. | - | 3 | 5 |
| 6.9 | Количество развязок в разных уровнях | ед. | - | 3 | 5 |
| 6.10 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 320 | 385 | 450 |
| 6.11 | Общее количество легковых автомобилей индивидуального пользования | автомобилей | 1784 | 4390 | 6705 |
| 6.12 | Территория, отведенная под гаражи для хранения легковых автомобилей индивидуального пользования | га | 15980 | 20670 | 37765 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м³/сут | 0,877 | 3,628 | 4,432 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,726 | 1,808 | 2,479 |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,141 | 0,361 | 0,495 |
| 7.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 1,5 | - | - |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 1,5 | 2,25 | 2,65 |
| 7.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 160 | 318 | 297 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 130 | 158 | 166 |
| 7.1.5 | Протяженность сетей | км | 6,107 | 6,5 | 7,0 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м³/сут | 0,844 | 1,989 | 2,727 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 0,773 | 1,808 | 2,479 |
|  | производственные сточные воды | -"- | 0,125 | 0,180 | 0,247 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 1,790 | 2,5 | 2,5 |
| 7.2.3 | Протяженность сетей | км | 13,324 | 1,989 | 2,727 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | - | 308,61 | 330,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  | 280 | 300 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  | 22,8 | 30,54 |
| 7.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | н/д | 27071 | 22062 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - |  | 2005 | 2048 |
| 7.3.3 | Источники покрытия электронагрузок |  | - | ПС Верево и ПС Дони-Верево | ПС Верево и ПС Дони-Верево |
| 7.3.4 | Протяженность сетей | км | - |  |  |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла |  | н/д |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн Гкал/год | 0,025 | 0,067 | 0,068 |
| 7.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | 13,2 | 20,6 | 20,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) | - - |  | 0 | 0 |
|  | - районные котельные | - - | 13,2 | 20,6 | 20,6 |
| 7.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | - - | 13,2 | 20,6 | 20,6 |
| 7.4.4 | Протяженность сетей | км | 4,57 | 5,5 | 6,1 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  | 80 | 95 |
| 7.5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | 0,691 | 40,9 | 61,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 0,691 | 2,44 | 3,26 |
|  | - на производственные нужды | - - | н/д | 8,5 | 9 |
| 7.5.3 | Источники подачи газа | - - | ГРС | ГРС | ГРС |
| 7.5.4 | Протяженность сетей | км | 15,32 | 17 | 20 |
| 7.6 | Связь |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | н/д | 33 | н/д |
| 7.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Напорные коллекторы | км | 6,834 |  |  |
|  | Насосные станции | объект | 0 |  |  |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 0 | 5 | 6 |
|  | Осушение территории | га | 0 | 100 | 120 |
|  | Подсыпка территории | Тыс. м³ | н/д | 100 | 129 |
| 7.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 1152 | 4,45 | 5,96 |
| 7.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы |  |  |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 8,9 | 8,9 | 8,9 |